## Slide 1: ContainerFOS
Liu Gang
2024-08-31

## Slide 2: ContainerFOS介绍

## Slide 3: ContainerFOS
ContainerFOS（简称cfos）提供下一代防火墙功能，包括但不限于安全策略、IPS检测、应用控制、URL过滤、防病毒等；
ContainerFOS支持Lightweight Linux Container（LXC）和Docker两种部署环境；
ContainerFOS配置方式支持两种：①RESTful API；②CLI Interface；
ContainerFOS UTM日志为安全事件日志，并且仅能通过CLI命令行查看；
ContainerFOS 支持部分Diagnostics命令来检查运行状态；

## Slide 4: cfos 镜像简介

## Slide 5: 镜像简介
ContainerFOS 目前已经GA已，更新至build 0255；
ContainerFOS 支持Linux Container (LXC) 和Docker两种部署环境；
Linux Container (LXC)版本对于内核功能和支持库的依懒性较小，所以LXC版本主要应用于例如Linksys这类定制化、紧凑型网络设备上；
Linux Container (LXC)版本与openwrt一致，使用squashfs只读文件系统，其优点是文件压缩率高，只读属性保护了系统文件不被篡改，并且其支持的最大文件系统大小及最大文件大小均满足FOS要求；
Linux Container (LXC)版本命名格式：
FOS_<CPU Arch>_<Container Type>-v<Major Version>-build<build number>-<Company>.squashfs；
例如：
支持ARM32 CPU的LXC平台、主版本号为7、小版本号为0230、目标系统为Linksys；

## Slide 6: 镜像简介
Container FOS Docker环境部署版本命名规则：
FOS_<CPU Arch>_<Container Type>-v<Major Version>-build<build number>-<Company>.tar.gz
例如：
支持ARM64 CPU的Docker平台、主版本号为7、小版本号为0230、目标系统为Fortinet；
例如：
支持ARM64 CPU的Docker平台、主版本号为7、小版本号为0230、目标系统为树莓派官方系统Raspbian以及树莓派4硬件；

## Slide 7: 镜像简介
Info中提供了FOS_extra-v7-buildxxx.zip压缩文件，该压缩文件中包含了相关配置及部署文档，也包含了部署期间需要的脚本文件；

## Slide 8: cfos 测试环境

## Slide 9: 测试环境介绍
CPU处理器：Rockchip RK3318 Arm64位 4核处理器
内存：4G DDR3
硬盘：EMMC 64G
系统：CentOS 7.9.2009 (AltArch) aarch64
Python版本：3.7.8

## Slide 10: cfos install

## Slide 11: 加载版本镜像文件
准备好Docker环境后，先将版本文件上传至Linux文件目录；
加载命令：sudo docker load -i FOS_ARM64_DOCKER-v7-build0230-FORTINET.tar.gz
镜像查看命令：docker image ls（注：Ubuntu 亦可用此命令，或使用docker images查看）

## Slide 12: fos容器启动脚本
fcndocker script是用来启动fos容器的脚本文件；
脚本设置了DNS为8.8.8.8；
除了创建容器时默认生成的docker0接口（作为外网接口），此脚本还会创建两张网卡：
  ①lan0，预设IP：10.0.4.10，网段：10.0.4.0/24，作为内网网段接口；
  ②lan1，预设IP：10.0.40.10，网段：10.0.40.0/24，作为内网网段接口；
注：Lan0 和lan1与docker属同一角色

## Slide 13: 启动fos容器
修改预设脚本：
DNS：114.114.114.114
Lan2：10.0.20.10，网段：10.0.20.0/24
Lan3：10.0.50.10，网段：10.0.50.0/24
启动容器，命令：./fcndocker_xx start -p /data/cfos_01/
注：公司脚本名称为fcndocker，这里的fcndocker_xx指的是xx做了修改，故此多了_xx 后缀

## Slide 14: 导入许可
通过命令行使用FortiGate虚机许可 .lic文件内容进行激活：
注：license文件需要用“”包括

## Slide 15: 查看网络接口配置
网络接口均符合脚本配置

## Slide 16: 启动fos容器
另一种方式：通过docker命令自行启动fos容器；
第一步：创建网卡
docker network create --driver=bridge --subnet=10.0.20.1/24 lan0

## Slide 17: 启动fos容器
另一种方式：通过docker命令自行启动fos容器；
第二步：命令行新建并运行容器
docker run -d -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /text:/data –cpus 2 –m 1024m --cap-add=NET_RAW --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=SYS_ADMIN --name cfos -p 8080:80 -p 500:500/udp -p 4500:4500/udp --net=lan0 fos
Notes: 先修改本地locatime 时区，再创建test文件夹
docker run –d --rm /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /fortigate:/data –cpus 2 –m 1024m --cap-add=NET_RAW --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=SYS_ADMIN --name cfos -p 8080:80 -p 500:500/udp -p 4500:4500/udp --net=lan0 fos

## Slide 18: 启动fos容器在rootless 模式下
docker run -d --rm \ --cap-add=NET_ADMIN \ --cap-add=NET_RAW \ --network net1 \ --network net2 \ --security-opt seccomp=unconfined \ --security-opt apparmor=unconfined \ --security-opt no-new-privileges \ --device=/dev/fuse \ -v /home/ubuntu:/data:z \ fos:latest

## Slide 19: NAT规则及Port Mapping
命令行运行容器时，默认网络模式为bridge模式，并已预配Nat规则及Port Mapping规则；

## Slide 20: 向cfos新增网卡
第一步：创建网卡；
docker network create --driver=bridge --subnet=10.0.50.1/24 lan1
第二步：容器添加网卡；
docker network connect lan1 d3b6665a7b05

## Slide 21: 网络拓扑
Internet
10.0.20.0/24
.1
.2
eth0
lan0
10.0.50.0/24
.2
.1
lan1
usb0
桥接

## Slide 22: cfos 设备配置

## Slide 23: 命令行配置方式——可以完成所有配置
熟悉的命令行界面

## Slide 24: 命令行配置方式——可以完成所有配置
Config命令支持情况 |  | 
antivirus/settings | log/setting | webfilter/profile
antivirus/profile | log/custom-field | webfilter/content
 | log.disk/setting | webfilter/content-header
application/name | log.memory/setting | webfilter/ips-urlfilter-setting
application/group | log.memory/global-setting | webfilter/ips-urlfilter-setting6
 | log.syslogd/filter | webfilter/search-engine
firewall/policy | log.syslogd/setting | webfilter/ftgd-local-cat
firewall/security-policy | log.syslogd2/filter | webfilter/urlfilter
firewall.schedule/onetime | log.syslogd2/setting | webfilter/fortiguard
firewall.schedule/recurring | log.syslogd3/filter | webfilter/ftgd-local-rating
firewall.schedule/group | log.syslogd3/setting | 
firewall.schedule/recurring | log.syslogd4/filter | report/setting
firewall/address | log.syslogd4/setting | 
firewall/addrgrp |  | vpn.certificate/local
firewall/address6 | system/settings | 
firewall/addrgrp6 | system/ips | videofilter/profile
firewall/profile-protocol-options | system/dns | videofilter/youtube-key
firewall/ssl-ssh-profile | system/fortiguard | videofilter/youtube-channel-filter
firewall/service | system/interface | 
 | system.replacemsg/http | router/static
ips/settings | system.replacemsg/fortiguard-wf | 
ips/sensor | system.replacemsg/utm | 
ips/global | system/replacemsg-group | 
ips/rule | system/replacemsg-image | 
 | system.autoupdate/schedule | 

## Slide 25: 命令缺失
无diagnose debug flow；
无get router info routing-table all；
无exe ping检测命令（b240支持）
进入sysctl sh进行网络测试
e

## Slide 26: 查看网卡信息

## Slide 27: UTM日志查询
execute log filter category 3
execute log display
date=2022-11-19 time=17:24:04 eventtime=1624641844 logid="0317013312" type="utm" subtype="webfilter" eventtype="ftgd_allow" level="notice" policyid=10 sessionid=1 srcip=10.0.4.20 srcport=43284 dstip=157.240.3.35 dstport=443 proto=6 service="HTTPS" hostname="www.facebook.com" action="passthrough" reqtype="direct" url="https://www.facebook.com/" sentbyte=517 rcvdbyte=0 direction="outgoing" msg="URL belongs to an allowed category in policy" method="domain" cat=37 catdesc="Social Networking"

## Slide 28: 返回命令行

## Slide 29: 返回命令行
若配置期间跳出命令行，可以采用以下命令回到FOS的Console口：
docker exec -it d3b6665a7b05 /bin/fcnsh

## Slide 31: 测试环境
ubuntu-22.04.3-live-server-amd64.iso
FOS_X64_DOCKER-v7-build0240-FORTINET.tar.gz

## Slide 32: 安装Ubuntu注意事项
网络地址可以DHCP或者静态指定
Mirror地址可以安装时修改，或者安装后修改，这里列举安装后修改。一般添加清华源、阿里源，实际上镜像文件或者安装文件都是一样的，只不过阿里清华在国内，访问会快些
安装openssh远程连接工具
安装完之后，会有Failed unmouting /cdrom.的报错，本测试是虚拟机，因此忽略该问题即可
重启完，用之前创建的用户名密码登陆
切换root账号，修改root密码
  ~$ sudo su
  # sudo passwd root

## Slide 33: 安装Ubuntu注意事项
默认Ubuntu不允许root远程登录，后期如果想通过root登陆系统则必须修改SSH配置文件中的相关参数才行
  Sudo vim /etc/ssh/sshd_config
  将PermitRootLogin字段修改为yes
  保存后需要重启sshd进程
  Sudo systemctl restart sshd
  之后即可通过ssh连接了
修改apt源
  Sudo vim /etc/apt/sources.list
  新增如下源：
  deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal main restricted universe multiverse
  deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-updates main restricted universe multiverse
  deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
  deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
  保存后更新缓存：sudo apt update

## Slide 34: 安装docker注意事项
  更新包管理器：sudo apt update
  安装 Docker 的依赖包：sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
  添加 Docker GPG 密钥：curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
  添加 Docker apt 仓库：echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
  更新 apt 缓存：sudo apt update
  安装 Docker：sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  启动 Docker 服务：sudo systemctl start docker
  确认 Docker 已经正确安装：sudo docker run hello-world
  查看docker 版本：docker –v
  查看已安装的hello-world镜像：docker images

## Slide 35: cfos container 安装注意事项
  本次测试docker安装包FOS_X64_DOCKER-v7-build0240-FORTINET.tar.gz放置在/home/warmer/fgt路径下
  将tar.gz文件加载成docker镜像：docker load -i FOS_X64_DOCKER-v7-build0240-FORTINET.tar.gz
  不使用脚本安装时，需要先配置网卡，因此，先查看docker0信息是否正常
  ip add 或者ifconfig 发现docker0没有ip地址，此时可以通过如下命令修改：
    nmcli connection add type bridge ifname docker0 con-name docker0 ip4 172.17.0.1/16 autoconnect true
    如果提示无nmcli，那么apt install nmcli就可以了，之后需要reboot下。
  通过如下命令添加网卡并分配地址
    docker network create --driver=bridge --subnet=10.0.20.1/24 lan0
  基于此网卡配置，启动cfos容器
    docker run -it --privileged --name cfos -p 8080:80 -p8443:443 -p 500:500/udp -p 4500:4500/udp --net=lan0 --restart=always fos
  退出cfos容器后，需要用如下命令重新进入：
    docker exec -it 【docker的id或者docker 名称】 /bin/fcnsh，如果用/bin/dockerinit则重新初始化了。

## Slide 36: cfos container 安装注意事项
  新增网卡并绑定到容器中
  docker network create --driver=bridge --subnet=10.0.50.1/24 lan1
  docker network connect lan1 cfos
  再运行一个ubuntu的容器，用于模拟内部PC进行测试。
  docker run -itd --privileged --name ubuntu01 --restart=always --net lan1 ubuntu
  注意上面的privileged要加上，否则后面修改路由无权限，也不能把该权限更新到该容器上
  容器运行后，执行route-n查看路由，发现默认网关指向lan1的地址
  Route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 10.0.50.2 dev eth0
  Ubuntu的container是一个纯净的系统，因此需要安装一系列工具
  apt install inetutils-ping 用于安装ping工具

## Slide 37: cfos container 安装注意事项
  Ubuntu 需要通过netplan修改永久路由，默认需要安装netplan
  Apt install netplan.io –y

## Slide 38
cfos
ubuntu01
虚拟主机：Warmer-Ubuntu01
宿主机：PC
Lan0
Bridge模式
Lan1 bridge模式
物理网卡
虚拟网卡
bridge
10.0.20.0/24
IP：10.0.20.1
10.0.50.0/24
IP：10.0.50.1
Eth0 IP：10.0.20.2
Eth1 IP：10.0.50.2
Eth0 IP：10.0.50.3

## Slide 39: cfos container 使用说明
  不支持GUI
  不支持DoS策略
  支持Snat 和 Dnat
  特征库更新：exe update-now
    此时可能会出现类似报错，该问题就目前而言是正常现象，设备默认开启了定时更新。通过dia autoupdate versions 可以查看到目前的库已经最新了。可以通过如下命令进行确认。
    通过sh可以查看具体的更新时间，*前的20表示每小时的第20分钟进行更新。